## Slide 1
GEORADARUNDERSØKELSER VED BORGUNDKAUPANGEN
ÅLESUND KOMMUNE
MØRE OG ROMSDAL
6. JULI 2013
Lars Gustavsen & Regin Meyer

## Slide 2
Det ble undersøkt to lokaliteter ved Borgundkaupangen i Ålesund kommune, Møre og Romsdal.
Undersøkelsene ble gjennomført den 6. juli 2013 og oppdragsgiver var Sunnmøre museum v/Jarle Sulebust
Georadarundersøkelsene ble utført av Lars Gustavsen & Regin Meyer fra NIKU, og tilleggsundersøkelser med magnetometer ble gjennomført av Arne A. Stamnes ved NTNU (se egen rapport)
Denne presentasjonen tar for seg resultatene fra georadarundersøkelsene

## Slide 3
Georadar (GPR)
Sensors and Software Noggin 500Plus
Områder undersøkt med georadar
Område A Kirkebakken(?) 416 m2
Område B Margaretakyrkja 934 m2
Totalt 1350 m2
Oppløsning
Inline – 0.025 m
Cross-line – 0.25 m
Dette vil si at det er målt langs linjer lagt over lokalitetene med 25 cm mellomrom, og at det tas målinger hver 2,5 cm langs linjene

## Slide 4
Innmåling
Altus ATS-3 RTK GPS m/CPOS-abonnement
Prosessering av data
Sensors and Software GFP_Edit v4
Sensors and Software EKKO_Mapper v4
GPR Slice v7
Visualisering og analyse
ESRI ArcGIS 10.0

## Slide 5
Radarantenne (500MHz)
Batteri
Display- og kontrollenhet
Odometerhjul
Enkeltkanals georadarantenne
Sensors and Software Noggin 500Plus
500MHz senterfrekvens

## Slide 6
Områder undersøkt med georadar – Juli 2013

## Slide 7
Område A – Kirkebakken(?) – 416 m2

## Slide 8
Område A – Kirkebakken(?) – 416 m2
Undersøkelsesområdet besto av en gresslette ca. 110 m NV fra museumsbygningen. Den var noe kupert og slakt hellende mot (vannet) i nordøst.
Område A var tilnærmet rektangulært og var orientert omtrentlig NV-SØ. Det målte ca. 30 m i lengderetningen og ca. 14 m i bredden, og utgjorde en flate på ca. 416 m2
Området var avgrenset mot SV av en bergvegg, mot NV av buskas samt noen trær i SØ. Områdets beskaffenhet, med den kuperte overflaten, kvist og kvast, vanskeliggjorde en effektiv måling innenfor dette området.
Det ble også påvist berg i dagen innenfor undersøkelsesområdet. Dette er et materiale som ikke kan trenges gjennom i større grad av georadar- antennen som var i bruk.

## Slide 22
Område B – Margaretakyrkja – 934 m2

## Slide 23
Område B – Margaretakyrkja – 934 m2
Undersøkelsesområdet besto av en flat gresslette, ca. 30m SV for museumsbygningen.
Området var rektangulært og orientert N-S. Det målte 45m i lengderetningen og 20,75m i bredden, og utgjorde en flate på ca. 934 m2
Området var avgrenset av buskas mot S og Ø, og av Margaretakyrkje-ruinen i V. Området dekket også en del av feltet fra utgravningene i 19xxx.
Overflaten i området besto i hovedsak av kortklipt gress, og var i så måte nærmest ideell for georadarundersøkelser. Høyt gress i området rundt kirkeruinen og forhøyningen nord for kirken gjorde det noe vanskeligere å kjøre i dette området. Stolper som markerer arkeologiske konstruksjoner under bakken utgjorde også hindringer innenfor undersøkelsesområdet.

## Slide 37
Resultat fra georadarundersøkelsene sammenstilt med de fra Fischers undersøkelse i 1919. Fischers resultater i stiplet linje.